## Slide 1
Dott. Maurizio Pessina
CONFINDUSTRIA UDINE
23 ottobre 2019
LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

## Slide 2
Le acque meteoriche di dilavamento sono la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che dilava superfici scolanti.
L’inquinamento associato alle acque di pioggia è riconosciuto come una importante fonte di alterazione dei corpi ricettori.

## Slide 3
L’inquinamento delle acque meteoriche deriva da:
Interazione con gli inquinanti presenti nell’atmosfera.
Rainout: incorporazione nelle goccioline d’acqua.
Washout: dilavamento atmosferico.

## Slide 5
2) Dilavamento delle superfici impermeabili dove, durante i periodi di asciutto, si accumulano varie sostanze inquinanti derivanti dalla deposizione atmosferica, dal traffico veicolare, da rifiuti, dalla vegetazione, dalla erosione del suolo, ecc.

## Slide 7
3) Quando l’acqua meteorica giunge in rete fognaria genera una rimessa in sospensione dei materiali precedentemente accumulati.

## Slide 9
D.Lgs. 152/06
Parte Terza
SEZIONE II
TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO

## Slide 10
Art. 124
comma 1: tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
comma 4: in deroga … gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nel rispetto dei regolamenti …

## Slide 11
Art. 74 comma 1 lettera ff): scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

## Slide 12
L’art. 185 del D.Lgs. 152/06 disciplina le esclusioni dall’ambito di applicazione della Parte IV.
Il comma 1 regolamenta ciò che è sempre escluso dall’ambito di applicazione della Parte IV.
Il comma 2 regolamenta ciò che è escluso se regolato da altre disposizioni normative.
Al comma 2, lettera a), compaiono le acque di scarico

## Slide 13
Sono considerati rilasci di acque ai sensi dell’art. 114 le restituzioni di acque:
per la produzione idroelettrica
per scopi irrigui
da impianti di potabilizzazione
derivanti da sondaggi o perforazioni
È previsto che le Regioni si dotino di una apposita disciplina in materia.

## Slide 14
acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

## Slide 15
acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

## Slide 16
Vi è una ulteriore categoria di acque reflue che trova definizione nell’art. 101 comma 7 e sono le acque reflue assimilate alle domestiche:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

## Slide 17
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

## Slide 18
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

## Slide 19
Nel D.Lgs. 152/06 non vi è una definizione di acque meteoriche.
Pertanto è necessario giungere alla loro definizione per via indiretta.
Tuttavia esse compaiono:

## Slide 20
Art. 54, comma 1, lett. b)
Acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate.
Art. 74, comma 1, lett. h)
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

## Slide 21
Art. 74, comma 1, lett. ee)
Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

## Slide 22
Art. 113 acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia
Comma 1: ai fini della prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente … disciplinano ed attuano:
a) Le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

## Slide 23
b) I casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’autorizzazione.
Comma 2: Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

## Slide 24
Comma 3: Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

## Slide 25
Comma 4: E’ comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

## Slide 26
Quando un’acqua meteorica di dilavamento è uno scarico?

## Slide 27
Tribunale di Terni: Sentenza 23/11/1999
“se l’acqua meteorica va a lavare, anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un’area soggetta ad attività produttive anche passive, e trasporta con se elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e l’acqua diventa in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi va assoggettato naturalmente alla disciplina sugli scarichi …”

## Slide 28
A livello informativo si propongono alcune sentenze significative:
Corte di Cassazione Penale – n. 1359/2005 – alle acque meteoriche di dilavamento è applicabile la disciplina dei rifiuti.
Corte di Cassazione Penale – n. 34377/2005 – l’immissione nel sottosuolo di materiali inquinanti trascinati da acque meteoriche di dilavamento, sono rifiuti liquidi.

## Slide 29
Corte di Cassazione Penale – n. 33839/2007 – acque meteoriche di dilavamento contaminate da residui provenienti dall’attività produttiva sono acque reflue industriali.
Consiglio di Stato – n.7618/2009 – le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di cava non sono acque reflue industriali. Le acque meteoriche sono distinte dalla acque reflue industriali.
TAR Campania – 1479/2011 – le acque di dilavamento di un parcheggio non sono reflui industriali.

## Slide 30
TAR Lecce n. 1459/2013 – le acque che dilavano un’area in cui si posano residui ferrosi scaturiti da processi di produzione, costituiscono acque reflue industriali.
Corte di Cassazione Penale – n. 2867/2014 – dopo la modifica apportata al D.Lgs. 152/06 da D.Lgs. 4/08 non è più possibile accomunare le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.

## Slide 31
Corte di Cassazione n. 3199/2015 – sono scarichi industriali tutte le acque non riconducibili qualitativamente agli scarichi domestici.
Corte di Cassazione n. 2832/2015 – rivede la propria posizione relativa alla sentenza n. 2867/2014 e considera scarichi industriali le acque meteoriche di dilavamento di un punto vendita carburanti.

## Slide 32
D.Lgs. 152/99, art. 2 - acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

## Slide 33
D.Lgs. 152/06 art. 74 - acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle meteoriche di dilavamento intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

## Slide 34
D.Lgs. 152/06 (dopo modifica D.Lgs. 4/08) – art.74: Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

## Slide 44
Si suggerisce infine di tenere conto anche di quanto disposto dalla:
Legge n. 192 del 18/07/2004
Conversione in legge del D.L. 144/2004
Essa, pur se riferita alla Laguna di Venezia, per la quale valgono regole particolarmente restrittive per gli scarichi, prevede:

## Slide 45
ART. 3-ter. - Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione degli automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.