## Slide 1: SEMINARIO CONFINDUSTRIA UDINE
NUOVE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PER PRFV
PARTE 2 – STRUTTURE IN PRFV
Dott. Ing. Manuela Buttazzi Ph.D
Udine, 28 Novembre 2016

## Slide 2: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO 14122: 2010
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario
1. UNI EN ISO 14122-1: 2010 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario – parte 1 –
Scelta di un mezzo di accesso fisso fra due livelli;
2. UNI EN ISO 14122-2: 2010 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario – parte 2 –
Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio;
3. UNI EN ISO 14122-3: 2010 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario – parte 3 –
Scale, scale a castello e parapetti;
4. UNI EN ISO 14122-4: 2010 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario – parte 4 –
Scale fisse.
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
Allegato 1:
1.5.15 Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse. Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all’utilizzatore che gli consentano di mantenere la stabilità.
1.6.2 Accesso ai posti di lavoro e ai punti d’intervento utilizzati per la manutenzione.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l’accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.

## Slide 3: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NTC 2008
CNR-DT 205/07 Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture realizzate con profili sottili pultrusi di materiale composito fibrorinforzato FRP.
UNI EN 13706-1/-2/-3: 2003 Compositi plastici rinforzati – Specifiche per profili pultrusi
EN 1990:2002+A1 Eurocode - Basis of structural design
EN 1991-1-1: 2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions Densities, self-weight, imposed loads for buildings
STRUCTURAL DESIGN OF POLYMER COMPOSITES: EUROCOMP Design Code and Handbook, edited by John L. Clarke, S &FN Spon, London 1996.
PRE-STANDARD FOR LOAD AND RESISTENCE FACTOR DESIGN (LRFD) OF PULTRUDED FIBER REINFORCED POLYMER (FRP) STRUCTURES, American Composites manufacturers Association (ACMA), Arlington, VA
MANUALI DI PROGETTAZIONE di produttori di pultrusi
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (riviste, articoli scientifici, Università, ecc)
PROSPECT FOR NEW GUIDANCE IN THE DESIGN OF FRP – Support to the implementation, harmonization and further development of the Eurocodes
ULTERIORI AUSILI PER LA PROGETTAZIONE:

## Slide 4
Destinazioni d’uso delle strutture in PRFV
strutture in PRFV
ad uso industriale
strutture in PRFV
ad uso civile
In ITALIA le norme di riferimento per la progettazione civile sono le NTC2008, che indicano al PAR. 4.6 la possibilità di utilizzare il PRFV come materiale da costruzione, ma tali progetti devono essere approvati dal SERVIZIO TECNICO CENTRALE SU PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.
Si fa riferimento:
alla direttiva macchine
alle norme UNI EN 14122

## Slide 5
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 1

## Slide 6
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 1

## Slide 7
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 1

## Slide 8
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 2

## Slide 9
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 2

## Slide 10
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 2

## Slide 11
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 3

## Slide 12
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 3

## Slide 13
ESEMPI DI REALIZZAZIONI 3